Настройка цифровых каналов на телевизорах торговой марки Philips*

1. Для того, чтобы настроить цифровые телеканалы, у подавляющего числа моделей Philips, нажмите кнопку  «Menu» (Меню) на пульте ДУ, у Вас откроется меню телевизора, в котором нужно будет выбрать раздел «Конфигурация»

2. Выберите вкладку «Установка». После нажатия кнопки «ОК», вы переместитесь во второе поле меню, затем перейдите на вкладку «Настройка канала». После нажатия кнопки «ОК» у Вас откроется третья часть меню, где необходимо выбрать «Автомат. Установки». Далее у вас появиться сообщение об обновлении списка каналов, нажмите «Начать»

3. Выберете «Переустановка каналов»

4. В разделе Страна необходимо выбрать Финляндию, если же в предложенном списке нет данной страны, то выберете Германию

5. Поскольку вы подключаетесь к

цифровому телевидению через кабельную сеть DVB-C, необходимо выбрать «Кабельное»

6. Прежде чем, начать поиск каналов, выберете «Установки», чтобы вручную исправить параметры поиска

7. Установите ручной режим скорости передачи.  Во вкладке скорость передачи вручную с пульта управления изменяем на 6950. В некоторых моделях телевизоров, скорость потока указывается во вкладке «Символ 1», «Символ 2» оставляем 0.

8. Теперь установите ручной режим сетевой частоты и с пульта управления введете сетевую частоту 418.00

9. После нажатия вкладки готово, вы опять попадете в меню запуска каналов, теперь можно начать сканирование

10. Если вы все правильно сделали и сохранили все измененные параметры, то во время поиска у вас будет обнаружено более 35 теле- и радио- цифровых каналов

Теперь вы можете в полной мере насладиться возможностями вашего телевизора, просматривая цифровые каналы . Приятного просмотра и ярких эмоций!

* Меню вашего телевизора может отличаться от предложенной модели. В этом случае вам требуется найти схожие по смыслу вкладки. Если ваш телевизор будет запрашивать шаг поиска, укажите 8МГц.